## Slide 1: LTspice用シンボル作成 ユーティリティプログラム実行手順書
2023.05.10

## Slide 2: 目次
概要
使用方法
注意事項

## Slide 3: 1.概要
端子リストファイル（カンマ/スペース/タブ区切り）に記載されたPIN並びと名前が記述されたファイルから、LTspiceで使用するシンボルを作成するプログラム

## Slide 4: 2.使用方法
実行ファイルを開くと、左図のようなウィンドウが現れる。
入力ファイルを参照ボタンから選択するとそのファイルの内容が左下図のような表で同ウィンドウに現れるので、内容を確認する（内容を更新したい場合は、リストを更新して再度ファイルを読み込む）。
以下の残り3項目を入力し、実行ボタンをクリックする。
  出力場所(エクスプローラーから参照可能)
  PINを並べる順番(N型 または U型) *1
  シンボルの名前(「シンボルの名前.asy」が出力ファイル名となる)
「complete」というタイトルのウィンドウが現れれば完了。
*1 PINを並べる順番の詳細
N型
U型

## Slide 5: 3.注意事項
入力ファイルは1列目をPIN番号(Order)、2列目をPINの名前(Name)とする。
PINを並べる順番は1列目に記述するPIN番号の順番ではなく、ファイルの一番上の行からとなる。
端子情報以外の行は、’#’で始める必要がある。また、行を’#’で始めることでデータ部分をコメントアウトすることが可能。
入力ファイルをエクセル等で記述している場合、カンマ、タブ、スペースのいずれかで区切られたファイルに変換してから使用する必要がある。